## Slide 1: 構造の複雑な分子を含む系の熱力学物性の推算
Chart: V [L/mol]
分離技術会年会2018
法政大学名誉教授 西海 英雄
2018.5.25 日本大学生産工学部

## Slide 2
Poling, Prausnitz, O’Connell, Properties of Gases and Liquids (5th Ed.), McGraw-Hill (2001)
臨界値の推算法についてはグループ寄与法によるいくつかの方法が提案されている。
Lydersen (1955)→Joback (1984)
Constantinou and Gani (1994)
Wilson and Jasperson (1996)
Marrero and Pardillo (1999)
状態方程式による熱力学物性の推算
対応状態原理
構造が複雑、あるいは大きな分子は臨界値データがないので推算する必要がある。
（１） 臨界定数 (約400物質）Polingらの著書
(2) 混合物々性の計算には
異種分子間相互作用パラメータ mij
が必要

## Slide 3
Jobackのグループ寄与法による臨界値推算法

## Slide 4: Joback法による推算
 | 平均偏倚 [%]
Tc (Tbに実験値） | 1.7
Tc (Tbにグループ寄与法） | 5.9
Pc | 6.1
Vc | 8.0
約400の物質に対して | 

## Slide 5: Joback法による複雑なあるいは 大きな分子のＴｃ推算
・ Tetraglyme 分子量 222 Joback法 Tc=708 K
オレイン酸 分子量 283 Joback法 Tc=942 K
・ Ｔｒｉｏｌｅｉｎ 分子量 885 Joback法で 4,019K
物性計算はできない（収束しない）
PAG-1 分子量 1,082 Joback法： Tc= 8,541 K
物性計算はできない（収束しない）
★データ存在範囲から考えると、分子量250までがJoback法による限界と考えられる。

## Slide 6
Lydersen-Joback法改良のヒント
Joback法によるTc推算の第1の問題点
Tbは ΣΔｂ に線形なため大きな分子では大きな値となる。結果、Tcの推算値が大きくなりすぎ,実用的でない値を得る
ΣΔTの2次式が適切か？

## Slide 7: 問題点1: Joback法のTb/Tc～ΣΔT
Chart: ΣΔT
cycloalkane | 0.60349 | 0.62096 | 0.62655 | 0.63014 | 0.63944 | 0.6475 | 0.6486 | 0.65379 | 0.66126 | 0.65561 | 0.67294
alkene | 0.60006 | 0.61787 | 0.63709 | 0.63628 | 0.63936 | 0.63575 | 0.66319 | 0.64769 | 0.65213 | 0.65278 | 0.66792 | 0.66024 | 0.68265 | 0.69566 | 0.70712 | 0.71921 | 0.74005 | 0.63547
alkyne | 0.61109 | 0.62157 | 0.63911 | 0.63205
alcohol | 0.65873 | 0.68454 | 0.69103 | 0.69917 | 0.69422 | 0.69561 | 0.70227 | 0.6952 | 0.69907 | 0.70016 | 0.70176 | 0.68835 | 0.69674 | 0.69268 | 0.70402 | 0.70457 | 0.70216 | 0.69616 | 0.70511 | 0.69653 | 0.70411 | 0.70472 | 0.71184 | 0.71379 | 0.71775 | 0.71119 | 0.70504 | 0.71471 | 0.72734 | 0.71844 | 0.73678 | 0.73935 | 0.74693 | 0.75439 | 0.76177 | 0.76901 | 0.77601 | 0.78349 | 0.78933 | 0.79526 | 0.80061 | 0.6792 | 0.66917 | 0.66538 | 0.67363 | 0.67441 | 0.67947 | 0.68389 | 0.68558 | 0.67796 | 0.68413 | 0.67643 | 0.68527 | 0.69152 | 0.68509 | 0.66746 | 0.66966
ether | 0.62062 | 0.6407 | 0.65907 | 0.67321 | 0.67924
carboxylic acid | 0.63612 | 0.65782 | 0.68594 | 0.70011 | 0.71432 | 0.72263 | 0.71491 | 0.73671 | 0.74172 | 0.72953 | 0.70673 | 0.74225 | 0.74645
ketone | 0.64794 | 0.65706 | 0.66903 | 0.6681 | 0.68262 | 0.68059 | 0.67725
ester | 0.62582 | 0.65132 | 0.64399 | 0.65214 | 0.66453 | 0.66936 | 0.65928 | 0.73553 | 0.69294 | 0.69417 | 0.69363 | 0.69316 | 0.70385 | 0.70452 | 0.70925 | 0.70058 | 0.73036 | 0.67803 | 0.68165 | 0.67576 | 0.68193 | 0.67372 | 0.70644 | 0.69733 | 0.6845 | 0.69259 | 0.68933 | 0.69469 | 0.70061 | 0.68734 | 0.7038
halognatedCompound | 0.63217 | 0.63004 | 0.62544 | 0.62863 | 0.62449 | 0.62317 | 0.63923 | 0.61331 | 0.63039 | 0.59815 | 0.61867 | 0.65406 | 0.66293 | 0.66059 | 0.66025 | 0.65806 | 0.64461 | 0.66615 | 0.66838 | 0.65345 | 0.66024 | 0.65837 | 0.65194 | 0.66356 | 0.66291 | 0.6184 | 0.66008 | 0.64609 | 0.64355 | 0.63936 | 0.65221 | 0.64414 | 0.63184 | 0.63576 | 0.64465 | 0.6183 | 0.62007 | 0.62734 | 0.6856 | 0.69465 | 0.68923 | 0.67636 | 0.67061 | 0.67292 | 0.68063 | 0.63915 | 0.6354 | 0.68793 | 0.69082 | 0.6912
aromatic | 0.62849 | 0.64857 | 0.65544 | 0.66331 | 0.66253 | 0.6683 | 0.66785 | 0.71884 | 0.67729 | 0.67436 | 0.67968 | 0.67604 | 0.6817 | 0.68712 | 0.69102 | 0.686 | 0.69448 | 0.69058 | 0.69527 | 0.686 | 0.72095 | 0.70613 | 0.72044 | 0.71492 | 0.68335 | 0.67078 | 0.67569 | 0.68814 | 0.69032 | 0.70374 | 0.70676 | 0.65849 | 0.67019 | 0.6682 | 0.66806 | 0.66806 | 0.66803
N-compound | 0.68633 | 0.62051 | 0.63486 | 0.64044 | 0.64463 | 0.64631 | 0.63702 | 0.66333 | 0.6617 | 0.64486 | 0.70468 | 0.71858 | 0.70212 | 0.69509 | 0.67832 | 0.62476 | 0.63665 | 0.62998 | 0.63808 | 0.6264 | 0.65403 | 0.64815 | 0.64695 | 0.64812 | 0.66265 | 0.667 | 0.66771 | 0.66834 | 0.66144 | 0.66706
約400の物質について
のプロット。高級アルコール
を除いて良く一致する。
問題１：ΣΔTの大きい部分での挙動は望ましくないのではないか
改良点：1.高級アルコールのOH-寄与無し
2. Tb/Tcの最大値は１
3. ΣΔTが大きくなるに
つれてTb/Tcは単調増大し最大1へ漸近する
と考えた。

## Slide 8
Chart: ΣΔT
cycloalkane | 0.60349 | 0.62096 | 0.62655 | 0.63014 | 0.63944 | 0.6475 | 0.6486 | 0.65379 | 0.66126 | 0.65561 | 0.67294
alkene | 0.60006 | 0.61787 | 0.63709 | 0.63628 | 0.63936 | 0.63575 | 0.66319 | 0.64769 | 0.65213 | 0.65278 | 0.66792 | 0.66024 | 0.68265 | 0.69566 | 0.70712 | 0.71921 | 0.74005 | 0.63547
alkyne | 0.61109 | 0.62157 | 0.63911 | 0.63205
ether | 0.62062 | 0.6407 | 0.65907 | 0.67321 | 0.67924
carboxylic acid | 0.63612 | 0.65782 | 0.68594 | 0.70011 | 0.71432 | 0.72263 | 0.71491 | 0.73671 | 0.74172 | 0.72953 | 0.70673 | 0.74225 | 0.74645
ketone | 0.64794 | 0.65706 | 0.66903 | 0.6681 | 0.68262 | 0.68059 | 0.67725
ester | 0.62582 | 0.65132 | 0.64399 | 0.65214 | 0.66453 | 0.66936 | 0.65928 | 0.73553 | 0.69294 | 0.69417 | 0.69363 | 0.69316 | 0.70385 | 0.70452 | 0.70925 | 0.70058 | 0.73036 | 0.67803 | 0.68165 | 0.67576 | 0.68193 | 0.67372 | 0.70644 | 0.69733 | 0.6845 | 0.69259 | 0.68933 | 0.69469 | 0.70061 | 0.68734 | 0.7038
halognatedCompound | 0.63217 | 0.63004 | 0.62544 | 0.62863 | 0.62449 | 0.62317 | 0.63923 | 0.61331 | 0.63039 | 0.59815 | 0.61867 | 0.65406 | 0.66293 | 0.66059 | 0.66025 | 0.65806 | 0.64461 | 0.66615 | 0.66838 | 0.65345 | 0.66024 | 0.65837 | 0.65194 | 0.66356 | 0.66291 | 0.6184 | 0.66008 | 0.64609 | 0.64355 | 0.63936 | 0.65221 | 0.64414 | 0.63184 | 0.63576 | 0.64465 | 0.6183 | 0.62007 | 0.62734 | 0.6856 | 0.69465 | 0.68923 | 0.67636 | 0.67061 | 0.67292 | 0.68063 | 0.63915 | 0.6354 | 0.68793 | 0.69082 | 0.6912
aromatic | 0.62849 | 0.64857 | 0.65544 | 0.66331 | 0.66253 | 0.6683 | 0.66785 | 0.71884 | 0.67729 | 0.67436 | 0.67968 | 0.67604 | 0.6817 | 0.68712 | 0.69102 | 0.686 | 0.69448 | 0.69058 | 0.69527 | 0.686 | 0.72095 | 0.70613 | 0.72044 | 0.71492 | 0.68335 | 0.67078 | 0.67569 | 0.68814 | 0.69032 | 0.70374 | 0.70676 | 0.65849 | 0.67019 | 0.6682 | 0.66806 | 0.66806 | 0.66803
N-compound | 0.68633 | 0.62051 | 0.63486 | 0.64044 | 0.64463 | 0.64631 | 0.63702 | 0.66333 | 0.6617 | 0.64486 | 0.70468 | 0.71858 | 0.70212 | 0.69509 | 0.67832 | 0.62476 | 0.63665 | 0.62998 | 0.63808 | 0.6264 | 0.65403 | 0.64815 | 0.64695 | 0.64812 | 0.66265 | 0.667 | 0.66771 | 0.66834 | 0.66144 | 0.66706
S-compound | 0.59385 | 0.61754 | 0.61726 | 0.63752 | 0.61605 | 0.60184 | 0.60045 | 0.60016 | 0.60011
Tb/Tc=-1/(1.3+ΣΔT)4+0.93=f(ΣΔT)

## Slide 9: 問題点 2: Tbの影響を Tc vs. Tb/Tc として再検討
Chart: Tc [K]
カルボン酸 | 0.68594 | 0.70011 | 0.71432 | 0.72263 | 0.71491 | 0.73671 | 0.74172 | 0.72953 | 0.70673 | 0.74225 | 0.74645 | 0.70673 | 0.74225 | 0.74645
エステル | 0.62582 | 0.65132 | 0.64399 | 0.65214 | 0.66453 | 0.66936 | 0.65928 | 0.73553 | 0.69294 | 0.69417 | 0.69363 | 0.69316 | 0.70385 | 0.70452 | 0.70925 | 0.70058 | 0.73 | 0.67803 | 0.68165 | 0.67576 | 0.68193 | 0.67372 | 0.70644 | 0.69733 | 0.6845 | 0.69259 | 0.68933 | 0.69469 | 0.70061 | 0.68734 | 0.7038
直鎖アルコール | 0.65873 | 0.68454 | 0.69103 | 0.69917 | 0.69422 | 0.69561 | 0.70227 | 0.6952 | 0.69907 | 0.70016 | 0.70176 | 0.68835 | 0.69674 | 0.69268 | 0.70402 | 0.70457 | 0.70216 | 0.69616 | 0.70511 | 0.69653 | 0.70411 | 0.70472 | 0.71184 | 0.71379 | 0.71775 | 0.71119 | 0.70504 | 0.71471 | 0.72734 | 0.71844 | 0.73678 | 0.73935 | 0.74693 | 0.75439 | 0.76177 | 0.76901 | 0.77601 | 0.78349 | 0.78933 | 0.79526 | 0.80061
cycloalkane | 0.60349 | 0.62096 | 0.62655 | 0.63014 | 0.63944 | 0.6475 | 0.6486 | 0.65379 | 0.66126 | 0.65561 | 0.67294
エーテル | 0.62062 | 0.6407 | 0.65907 | 0.67321 | 0.67321 | 0.67924
環状アルコール | 0.66917 | 0.66538 | 0.67363 | 0.67441 | 0.67947 | 0.68389 | 0.68558 | 0.67796 | 0.68413 | 0.67643 | 0.68527 | 0.69152 | 0.68509 | 0.66746 | 0.66966
多環アレン | 0.70613 | 0.72044 | 0.71492 | 0.68335 | 0.67078 | 0.67569 | 0.68814 | 0.69032 | 0.70374 | 0.70676 | 0.65849 | 0.67019 | 0.6682 | 0.66806 | 0.66806 | 0.66803
ケトン | 0.64794 | 0.65706 | 0.66903 | 0.6681 | 0.68262 | 0.68059 | 0.67725
単環アレン | 0.62849 | 0.64857 | 0.66331 | 0.66253 | 0.6683 | 0.66785 | 0.67729 | 0.67436 | 0.67968 | 0.67604 | 0.6817 | 0.68712 | 0.69102 | 0.686 | 0.69448 | 0.69058 | 0.69527 | 0.686
鎖状含N化合物 | 0.68633 | 0.62051 | 0.63486 | 0.64044 | 0.64463 | 0.64631 | 0.63702 | 0.66333 | 0.6617 | 0.64486 | 0.70468 | 0.71858 | 0.70212 | 0.69509 | 0.67832 | 0.59156 | 0.67433 | 0.59648
非鎖状含N化合物 | 0.62476 | 0.63665 | 0.62998 | 0.63808 | 0.6264 | 0.65403 | 0.64815 | 0.64695 | 0.64812 | 0.66265 | 0.667 | 0.66771 | 0.66834 | 0.66144 | 0.66706
Ｔｃ ｖs. Tb/Tc の関係をファミリー毎に相関できるのではないか？

## Slide 10
Chart: TC [K]
エーテル | 0.62062 | 0.6407 | 0.65907 | 0.67321 | 0.67321 | 0.67924
Chart: ΣTck
cycloalkane | 0.60349 | 0.62096 | 0.62655 | 0.63014 | 0.63944 | 0.6475 | 0.6486 | 0.65379 | 0.66126 | 0.65561 | 0.67294
alkene | 0.60006 | 0.61787 | 0.63709 | 0.63628 | 0.63936 | 0.63575 | 0.66319 | 0.64769 | 0.65213 | 0.65278 | 0.66792 | 0.66024 | 0.68265 | 0.69566 | 0.70712 | 0.71921 | 0.74005 | 0.63547
alkyne | 0.61109 | 0.62157 | 0.63911 | 0.63205
ether | 0.62062 | 0.6407 | 0.65907 | 0.67321 | 0.67924
carboxylic acid | 0.63612 | 0.65782 | 0.68594 | 0.70011 | 0.71432 | 0.72263 | 0.71491 | 0.73671 | 0.74172 | 0.72953 | 0.70673 | 0.74225 | 0.74645
ketone | 0.64794 | 0.65706 | 0.66903 | 0.6681 | 0.68262 | 0.68059 | 0.67725
ester | 0.62582 | 0.65132 | 0.64399 | 0.65214 | 0.66453 | 0.66936 | 0.65928 | 0.73553 | 0.69294 | 0.69417 | 0.69363 | 0.69316 | 0.70385 | 0.70452 | 0.70925 | 0.70058 | 0.73036 | 0.67803 | 0.68165 | 0.67576 | 0.68193 | 0.67372 | 0.70644 | 0.69733 | 0.6845 | 0.69259 | 0.68933 | 0.69469 | 0.70061 | 0.68734 | 0.7038
halognatedCompound | 0.63217 | 0.63004 | 0.62544 | 0.62863 | 0.62449 | 0.62317 | 0.63923 | 0.61331 | 0.63039 | 0.59815 | 0.61867 | 0.65406 | 0.66293 | 0.66059 | 0.66025 | 0.65806 | 0.64461 | 0.66615 | 0.66838 | 0.65345 | 0.66024 | 0.65837 | 0.65194 | 0.66356 | 0.66291 | 0.6184 | 0.66008 | 0.64609 | 0.64355 | 0.63936 | 0.65221 | 0.64414 | 0.63184 | 0.63576 | 0.64465 | 0.6183 | 0.62007 | 0.62734 | 0.6856 | 0.69465 | 0.68923 | 0.67636 | 0.67061 | 0.67292 | 0.68063 | 0.63915 | 0.6354 | 0.68793 | 0.69082 | 0.6912
aromatic | 0.62849 | 0.64857 | 0.65544 | 0.66331 | 0.66253 | 0.6683 | 0.66785 | 0.71884 | 0.67729 | 0.67436 | 0.67968 | 0.67604 | 0.6817 | 0.68712 | 0.69102 | 0.686 | 0.69448 | 0.69058 | 0.69527 | 0.686 | 0.72095 | 0.70613 | 0.72044 | 0.71492 | 0.68335 | 0.67078 | 0.67569 | 0.68814 | 0.69032 | 0.70374 | 0.70676 | 0.65849 | 0.67019 | 0.6682 | 0.66806 | 0.66806 | 0.66803
N-compound | 0.68633 | 0.62051 | 0.63486 | 0.64044 | 0.64463 | 0.64631 | 0.63702 | 0.66333 | 0.6617 | 0.64486 | 0.70468 | 0.71858 | 0.70212 | 0.69509 | 0.67832 | 0.62476 | 0.63665 | 0.62998 | 0.63808 | 0.6264 | 0.65403 | 0.64815 | 0.64695 | 0.64812 | 0.66265 | 0.667 | 0.66771 | 0.66834 | 0.66144 | 0.66706
S-compound | 0.59385 | 0.61754 | 0.61726 | 0.63752 | 0.61605 | 0.60184 | 0.60045 | 0.60016 | 0.60011
Tbを直接評価しないでTcを求める方法の提案
－ ファミリー法 Nishiumi,FPE 420(2016)1-6
ファミリー毎の相関
直鎖HCと
カルボン酸

## Slide 11
偏心係数
Fig. Prediction of acentric factor (Red: This work, Blue: Joback)
（Tc, Pc）, (Tb, 1 atm)の
2点からClausius- Clapeyron式により蒸気圧式が得られる。それより ωが求められる
メタンの特異性

## Slide 12
蒸気圧の推算
Fig. Prediction of vapor pressure (Red: This work, Blue: Joback)
基本物性パラメータが決まればEOSを用いて諸物性を推算できる。

## Slide 13: オレイン酸の蒸気圧推算
Chart: １/Ｔ ［１／Ｋ］
| 1.788428865241885E-3 | 2.0957770093262078E-3 | 2.241398632746834E-3
実験値(化学大辞典） | -1.8752 | -3.1762 | -3.5742
化学便覧 | -2.8752 | -2.5742 | -2.0971 | -1.5742 | -0.99439
BWR計算値 | -0.026965 | -0.14905 | -0.28283 | -0.43842 | -0.61208 | -0.80134 | -1.0092 | -1.2381 | -1.4917 | -1.7739 | -2.0906 | -2.4479 | -2.8539 | -3.3184 | -3.8532 | -4.475
Joback 臨界点 | 0.1038
Nishiumi臨界点 | 0.1038
Joback calc | -0.62267 | -0.79222 | -0.97593 | -1.1757 | -1.3938 | -1.6332 | -1.8969 | -2.189 | -2.514 | -2.8775 | -3.2428 | -3.7482 | -4.2739 | -4.8775 | -5.5771 | -6.3994 | -7.3862 | 0.1038
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH M.W.=282

## Slide 14: 混合物の推算
混合物の第2ビリアル係数から
：異種分子間
相互作用パラメータ
200系ほどの2成分系VLE
データをよく表すmij相関線を
改めて作成。H2, 芳香族系
炭化水素を含む系は温度
依存性を持つのでここに記さず

## Slide 15: CO2-Diglyme系の溶解度 313.15K
opt. mij=0.92
diethyleneglycol dimethylether M.W.=136

## Slide 16: CO2+Diglyme 飽和密度推算
Chart: 液密度 [g/L]
| 928.6 | 929 | 929.5 | 931.3 | 931.8 | 932.4 | 935 | 935.3 | 935.5 | 934 | 932.8 | 930.6 | 928.2 | 924.7 | 909.3 | 900.2 | 871.3
CO2+Diglyme 飽和液密度 実験値 | 1.195 | 1.294 | 1.42 | 1.764 | 1.9 | 2.061 | 3.063 | 3.265 | 3.495 | 4.491 | 4.791 | 5.124 | 5.392 | 5.668 | 6.354 | 6.651 | 7.126
bcomp推算値 液密度 | 1.195 | 1.294 | 1.42 | 1.764 | 1.9 | 2.061 | 3.063 | 3.265 | 3.495 | 4.491 | 4.791 | 5.124 | 5.392 | 5.668 | 6.354 | 6.651 | 7.126
Chart: 気相密度 [g/L]
| 21.7 | 23.6 | 26 | 32.799999999999997 | 35.6 | 38.9 | 61.1 | 66.099999999999994 | 72.2 | 98.4 | 107.4 | 118.1 | 127.4 | 137.80000000000001 | 167.1 | 182.1 | 213.5
CO2+Diglyme飽和気相密度 実験値 | 1.195 | 1.294 | 1.42 | 1.764 | 1.9 | 2.061 | 3.063 | 3.265 | 3.495 | 4.491 | 4.791 | 5.124 | 5.392 | 5.668 | 6.354 | 6.651 | 7.126
bcomp推算値 気相密度 | 1.195 | 1.294 | 1.42 | 1.764 | 1.9 | 2.061 | 3.063 | 3.265 | 3.495 | 4.491 | 4.791 | 5.124 | 5.392 | 5.668 | 6.354 | 6.651 | 7.126

## Slide 17: CO2-Triglyme系の溶解度 313.15K
Chart: x_CO2 [-]
| 0.245 | 0.29899999999999999 | 0.44500000000000001 | 0.47599999999999998 | 0.51300000000000001 | 0.61699999999999999 | 0.65200000000000002 | 0.68799999999999994 | 0.71299999999999997 | 0.749 | 0.79200000000000004 | 0.82699999999999996
CO2+triglymeqt 313.15K x | 1.503 | 1.883 | 3.099 | 3.399 | 3.76 | 4.807 | 5.165 | 5.578 | 5.891 | 6.299 | 6.846 | 7.202
calc x | 1.503 | 1.883 | 3.099 | 3.399 | 3.76 | 4.807 | 5.165 | 5.578 | 5.891 | 6.299 | 6.846 | 7.202
opt. mij=0.890

## Slide 18: CO2-Tetraglyme系の溶解度 313.15K
opt. mij=0.845
Chart: x_CO2 [-]
| 0.191 | 0.20699999999999999 | 0.22600000000000001 | 0.27500000000000002 | 0.29399999999999998 | 0.316 | 0.438 | 0.46200000000000002 | 0.48799999999999999 | 0.58599999999999997 | 0.61899999999999999 | 0.65400000000000003 | 0.68 | 0.70899999999999996 | 0.73799999999999999 | 0.76800000000000002 | 0.80100000000000005 | 0.85699999999999998
CO2+Diglymeqt 313.15K x | 1.195 | 1.294 | 1.42 | 1.764 | 1.9 | 2.061 | 3.063 | 3.265 | 3.495 | 4.491 | 4.791 | 5.124 | 5.392 | 5.668 | 5.954 | 6.354 | 6.651 | 7.126
calc x | 1.195 | 1.195 | 1.294 | 1.42 | 1.764 | 1.9 | 2.061 | 3.063 | 3.265 | 3.495 | 4.491 | 4.791 | 5.124 | 5.392 | 5.668 | 5.954 | 6.354 | 6.651 | 7.126

## Slide 19: CO2-glymesと相関mij
Chart: 
| 4.53 | 5.91 | 7.29
eee | 0.92 | 0.885 | 0.845
 | 0.9567 | 0.95406 | 0.95137 | 0.94864 | 0.94585 | 0.94302 | 0.94014 | 0.93721 | 0.93423 | 0.9312 | 0.92812 | 0.92499 | 0.92182 | 0.91859 | 0.91532 | 0.912 | 0.90863 | 0.90521 | 0.90174 | 0.89823 | 0.89466 | 0.89105 | 0.88738 | 0.88367 | 0.87991 | 0.8761 | 0.87224 | 0.86833 | 0.86438 | 0.86037 | 0.85632 | 0.85222 | 0.84807 | 0.84387 | 0.83962 | 0.83532 | 0.83097 | 0.82658 | 0.82213 | 0.81764 | 0.8131 | 0.80851 | 0.80387 | 0.79918 | 0.79445 | 0.78966
Vci/Vcj

## Slide 20: Solubility of H2 in Oleic Acid
Chart: xH2 [-]
| 4.3369999999999999E-2 | 5.2679999999999998E-2 | 6.1440000000000002E-2 | 7.1809999999999999E-2 | 8.1000000000000003E-2
353.2K_exp | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413.2 Kexp | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.18 K_exp | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
353.2K_opt | 3.61e-08 | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413K_opt | 8.395e-06 | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.2K_opt | 0.00028865 | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
353.2K_相関値 | 3.61e-08 | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413.2K_相関値 | 8.395e-06 | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.18K_相関値 | 0.00028865 | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
Chart: T [K]
| 353.2 | 413.21 | 473.18
opt mij | -2 | -1.55 | -0.9
mij相関式の値 mij | -3.526 | -2.833 | -2.199 | -1.623 | -1.105 | -0.646 | -0.245 | 0.098 | 0.383 | 0.609 | 0.777 | 0.886 | 0.938 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942

## Slide 21: 結論
拡張Joback法によりTcを求める方法は純物質の物性を推算する方法を広い範囲に有効にすることを可能とした。
混合物物性の推算にも有効である。得られた最適なmijの値はファミリーごとに相関した値とほぼ同じ値を示した。
系の数を増やしてさらに有効性を確かめたい。

## Slide 22: 技術専門委員会からのお知らせ
会誌 「分離技術」
48巻4号（7月末） より掲載予定
西海 英雄 “対応状態原理に基づく熱力学物性の推算”（全 5 回）
1. 臨界点、ωの推算
２．純物質物性の推算
３．４．混合物々性の推算
５．複雑な物質、大きな物質への拡張

## Slide 23: ご清聴を感謝します

## Slide 26: 内挿的推算法と外挿的推算法
Tc, Pc, Vc, ω
状態方程式
(対応状態原理）
熱力学
数値計算法
物性推算
(PVT, 相平衡,H,S・・・・)
実験データ
パラメータ

## Slide 27: これからの問題
大きな分子でのVcの線形性をどう考えるか。
剛体球モデル的に考えればOK
大きな分子でのPcの線形性をどう考えるか。
Zc=Pc Vc/R Tc=0.29あたりの検討

## Slide 30: ファミリー毎のTb/Tc～Tcの相関
炭化水素
直鎖と環状

## Slide 31
アルコールとカルボン酸

## Slide 32
環状化合物はほぼ同じ相関式に乗る

## Slide 33
Chart: Ｔｃ ［Ｋ］
| 630 | 430 | 456.4 | 437.2 | 497 | 471.8 | 433.3 | 526.79999999999995 | 496.6 | 528.5 | 641 | 602.29999999999995 | 680 | 550 | 535 | 405.4 | 653.01 | 180 | 309.60000000000002 | 782 | 803
鎖状含N化合物 | 0.68633 | 0.62051 | 0.63486 | 0.64044 | 0.64463 | 0.64631 | 0.63702 | 0.66333 | 0.6617 | 0.64486 | 0.70468 | 0.71858 | 0.70212 | 0.69509 | 0.67832 | 0.59156 | 0.5921 | 0.67433 | 0.59648 | 0.65256 | 0.64303
非鎖状含N化合物 | 0.62476 | 0.63665 | 0.62998 | 0.63808 | 0.6264 | 0.65403 | 0.64815 | 0.64695 | 0.64812 | 0.66265 | 0.667 | 0.66771 | 0.66834 | 0.66144 | 0.66706
非鎖状 | 0.563 | 0.715
鎖状 | 0.575 | 0.75
多環アレン(参考まで２として相関） | 0.70613 | 0.72044 | 0.71492 | 0.68335 | 0.67078 | 0.67569 | 0.68814 | 0.69032 | 0.70374 | 0.70676 | 0.65849 | 0.67019 | 0.6682 | 0.66806 | 0.66806 | 0.66803
N 化合物

## Slide 34
S 化合物

## Slide 36
O 化合物

## Slide 38
1.直鎖ＨＣ(alkane/alkene/alkyne/diene)・エーテルは一致性が高い。
Tb/Tc= 4.639E-07*Tc2 - 6.783E-05*Tc + 0.5840 (T>=280K)
2. シクロアルカン・環状アルコール・多環アレン・含酸素化合物は、
Tb/Tc = 2.187E-04*Tc + 0.5213
3.カルボン酸と直鎖アルコールは一致すると考えてよい。
Tb/Tc= 1.021E-06Tc2 - 9.724E-04Tc + 9.197E-01(T>=400K)
4.エステル・ケトンは、Tb/Tc= 7.904E-04*Tc + 0.2407
5. フロン類・ハロゲン化物は Tb/Tc= 2/3 =0.6667
6.単環アレンは Tb/Tc = 5.819E-04*Tc + 0.3056
7.鎖状含N化合物は Tb/Tc= 3.804E-04*tc + 0.4609
8. 非鎖状含N化合物は Tb/Tc = 3.800E-04*Tc + 0.4110
9. S化合物 Tb/Tc=0.60 (仮相関）
10. O化合物 Tb/Tc = 2.000E-04*Tc+ 0.5250 (仮相関）
ファミリー相関 Tb/Tc=g(Tc)

## Slide 39: ファミリー法によるTcの推算
TbはΣΔbに線形なため大きな分子では大きな値となり、結果Tcの推算値が大きくなりすぎ実用的でない
1. Tb/Tc=-1/(1.3+ΣΔT)4+0.93=f(ΣΔT）
2. ファミリー相関 Tb/Tc=g(Tc)
を得た。
ΣTck→ (Tb/Tc) → Tc
と Tbを経ずにTcを推算できる方法を提供する

## Slide 40: 15定数BWR状態方程式
15定数はTc, ρc,ωで表される．本式は三変数対応状態原理に従う一般化状態方程式である．例えば，Ａ0は，次式で表される

## Slide 41: Diglymeの蒸気圧推算
Chart: T [K]
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 520 | 540 | 560 | 570 | 580 | 591.91
This wrok | 1.275e-08 | 9.411e-06 | 0.000563 | 0.008537 | 0.05672 | 0.2272 | 0.66036 | 0.95167 | 1.333 | 1.82 | 2.099 | 2.94
NIST antoine | 1.019e-08 | 6.4337e-06 | 0.00034648 | 0.0051988 | 0.03691 | 0.16283 | 0.52096 | 0.77532 | 1.1179 | 1.5673 | 1.8381 | 2.1431 | 2.5546
Joback | 3.284e-08 | 1.93e-05 | 0.0010023 | 0.013269 | 0.08367 | 0.3173 | 0.8895 | 1.298 | 1.763

## Slide 42: Triglyme 液密度推算(1atm)
-------------------------------------------------------------------------------
T P Zcal Zexp Vcal Vexp Dcal Dexp 偏倚 相
[K] [MPa ] [-] [-] [ l/g ] [ g/l ] [%]
-------------------------------------------------------------------------------
273.15 0.10 0.0075 0.0079 0.0009 0.0010 1060.943 1003.990 5.67 liquid
278.15 0.10 0.0074 0.0078 0.0009 0.0010 1056.801 999.230 5.76 liquid
283.15 0.10 0.0073 0.0077 0.0010 0.0010 1052.584 994.480 5.84 liquid
288.15 0.10 0.0072 0.0076 0.0010 0.0010 1048.300 989.740 5.92 liquid
293.15 0.10 0.0071 0.0075 0.0010 0.0010 1043.955 984.980 5.99 liquid
298.15 0.10 0.0070 0.0074 0.0010 0.0010 1039.557 980.230 6.05 liquid
303.15 0.10 0.0069 0.0073 0.0010 0.0010 1035.111 975.480 6.11 liquid
313.15 0.10 0.0068 0.0072 0.0010 0.0010 1026.091 965.970 6.22 liquid
323.15 0.10 0.0066 0.0070 0.0010 0.0010 1016.927 956.440 6.32 liquid
333.15 0.10 0.0065 0.0069 0.0010 0.0011 1007.644 946.890 6.42 liquid
343.15 0.10 0.0063 0.0068 0.0010 0.0011 998.255 937.300 6.50 liquid
353.15 0.10 0.0062 0.0066 0.0010 0.0011 988.772 927.690 6.58 liquid
363.15 0.10 0.0061 0.0065 0.0010 0.0011 979.199 918.020 6.66 liquid
-------------------------------------------------------------------------------
平均絶対偏倚 6.2
------------------------
データ点数： 13
偏倚[%] = 100x(calc.-exptl.)/exptl

## Slide 43: Solubility of H2 in Triolein
Chart: mole fraction of H2 [-]
| 0.1323 | 0.15359999999999999 | 0.1734 | 0.1898 | 0.21429999999999999
353.19 K | 7.476 | 8.922 | 9.746 | 10.796 | 12.237
353.19K x | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6119 | 0.7 | 1.2237 | 1.8356 | 2.4474 | 3.0593 | 3.6711 | 4.283 | 4.8948 | 5.5067 | 6.1185 | 6.7304 | 7.3422 | 7.9541 | 8.5659 | 9.1778 | 9.7896 | 10.4015 | 11.0133 | 11.6252 | 12 | 13 | 14
413.9 K | 7.634 | 8.204 | 9.716 | 11.01 | 12.186
413.9 K x | 0.0001 | 0.1001 | 0.2001 | 0.3001 | 0.4001 | 0.5001 | 0.6001 | 0.7001 | 4.2652 | 4.8745 | 5.4838 | 6.0931 | 6.7024 | 7.3116 | 7.9209 | 8.5302 | 9.1395 | 9.7488 | 10.3581 | 10.9674 | 11.5767 | 12 | 13 | 14
473.2 K | 5.902 | 7.478 | 9.172 | 11.018 | 12.342
473.2 K x | 0.0012 | 0.1012 | 0.2012 | 0.3012 | 0.4012 | 0.5012 | 0.6012 | 0.6183 | 0.7012 | 1.2353 | 1.8523 | 2.4694 | 3.0864 | 3.7035 | 4.3205 | 4.9375 | 5.5546 | 6.1716 | 6.7886 | 7.4057 | 8.0227 | 8.6398 | 9.2568 | 9.8738 | 10.4909 | 11.1079 | 11.725 | 12 | 13 | 14
相関値m12=-1.16(西海1989) | 4.598 | 6.169 | 8 | 10

## Slide 44: Tcの推算と諸物性推算
 | Digyme | Triglyme | Tetraglyme | オレイン酸 | Triolein | PAG-1
分子量 | 134 | 178 | 222 | 282 | 885 | 1105
Tc(this work) [K] | 592 | 652 | 698 | （カルボン酸）943 | （エステル） 835 | (エーテル） 910
Tc(Joback) [K] | 570 | 636 | 703 | 8152 | 4019 | 8541
蒸気圧 | better |  |  | better |  | 
1atmでのPVT(液） | 2.8% | 6.2% | 9.0% |  |  | 
H2溶解度 最適mij |  |  |  | 良好温度依存性 -1～-2 | 良好 －1.8 | 
CO2溶解度最適mij | 0.900 | 0.890 | 0.845 |  | 良好温度依存性-0.8 | 0.6
飽和液密度 | 3.8% | 6.5% | 8.4% |  |  | 
飽和蒸気密度 | 0.9% | 1.1% | 1.1% |  |  | 

## Slide 45: PAG-1
PolyAlkylen Glycol (PAG-1)
R-134a の代替冷媒
CH3CO-(-CHCH2O-)m-(CH2CHO-)n-OCCH3
|| | | ||
O CH3 CH3 O
エステル エーテル エーテル エステル
平均分子量 1080 -> m+n=16.6 -> 17 C55H108O21
エーテルとして Tc=910 K
エステルとして Tc=842 K
Joback 8541 K

## Slide 46: Solubility of CO2 in PAG-1 at 344.5K
opt. mij =0.60
3.7 MPa以下でのみ収束
Chart: mole fraction of CO2 [-]
| 0.42099999999999999 | 0.505 | 0.60699999999999998 | 0.65100000000000002 | 0.71099999999999997 | 0.628 | 0.69699999999999995 | 0.74399999999999999 | 0.79 | 0.84 | 0.85599999999999998 | 0.86799999999999999 | 0.88200000000000001 | 0.89100000000000001 | 0.9 | 0.90700000000000003
experimental | 2.15 | 2.75 | 3.71 | 4.26 | 5.45 | 4.11 | 5.09 | 6.11 | 7.56 | 10.06 | 11.27 | 12.57 | 14.51 | 16.15 | 18.12 | 20.1
Calculated | 1.405e-06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.005 | 2.01 | 2.15 | 2.75 | 3.015 | 3.71
エーテルとして
Tc= 910 K

## Slide 47: Tcを下げると (Tc=600K、mij=0.65)
Chart: xCO2 [-]
| 0.47 | 0.53800000000000003 | 0.62 | 0.65700000000000003 | 0.72199999999999998 | 0.64787700000000004 | 0.704291 | 0.75071500000000002 | 0.79683099999999996 | 0.84581899999999999 | 0.86366799999999999 | 0.87970800000000005 | 0.89841400000000005 | 0.90977799999999998 | 0.91890400000000005 | 0.92414600000000002
BWR液組成 | 2.15 | 2.75 | 3.71 | 4.26 | 5.45 | 4.11 | 5.09 | 6.11 | 7.56 | 10.06 | 11.27 | 12.57 | 14.51 | 16.15 | 18.12 | 20.1
BWR気相 | 2.15 | 2.75 | 3.71 | 4.26 | 5.45 | 4.11 | 5.09 | 6.11 | 7.56 | 10.06 | 11.27 | 12.57 | 14.51 | 16.15 | 18.12 | 20.1
実験値 (Tsuji) | 2.15 | 2.75 | 3.71 | 4.26 | 5.45 | 4.11 | 5.09 | 6.11 | 7.56 | 10.06 | 11.27 | 12.57 | 14.51 | 16.15 | 18.12 | 20.1

## Slide 48: Density of CO2 in PAG-1 at 344.5K (Tc=600K、mij=0.65)
Chart: P [MPa]
| 2.15 | 2.75 | 3.71 | 4.26 | 5.45 | 4.1100000000000003 | 5.09 | 6.11 | 7.56 | 10.06 | 11.27 | 12.57 | 14.51 | 16.149999999999999 | 18.12 | 20.100000000000001
CO2+PAG-1 344.5K TcofPAG-1=600K mij=0.65 | 934.5186 | 928.51 | 923.4549 | 922.7177 | 911.744 | 922.0704 | 915.4346 | 902.2666 | 892.2779 | 882.7463 | 876.5287 | 871.2449 | 864.4392 | 861.9962 | 865.3295 | 874.0026
実験値 Tsuji | 969.44 | 969.14 | 968.75 | 967.46 | 964.1 | 962.39 | 960.34 | 958.68 | 955.98 | 954.2 | 952.54
気相密度計算値 | 35.5601 | 46.5274 | 65.2712 | 76.7974 | 104.3169 | 73.5891 | 95.5501 | 121.8021 | 175.0498 | 240.8535 | 268.5226 | 303.845 | 359.4429 | 403.871 | 455.7324 | 503.3556

## Slide 49: Tcを下げるとなぜ高圧まで計算できるのか？
Chart: P [MPa]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
600K | 0.2075 | 0.3089 | 0.3797 | 0.4355 | 0.4823
842.6K | 0.9566 | 0.9586 | 0.9606 | 0.9625 | 0.9644
Tcの液密度に及ぼす影響

## Slide 50: 結論：ファミリー法によるTcの推算
大きな分子：Jaback法では大きな分子では線形性仮定のためTbが大きな値となり、結果Tcの推算値が大きくなりすぎ、実用的でなくなるが本法ではそれを避けることができる。
高圧まで：Tcを下げると高圧まで相平衡を推算できるが、その理由は明らかでない。