## Slide 1: オレイン酸への水素溶解度の 一般化状態式による推算
（法政大環境応化）○（正）西海英雄
(法政大学サス研）（正）吾郷健一
(日大生産工) （正）辻 智也
化学工学会 第78年会 大阪大学豊中キャンパス
2013年3月19日

## Slide 2: オレイン酸へのH2の溶解
目的： オレイン酸へのH2の溶解度を対応状態原理に基づいた状態方程式を用いて推算することを考える。
オレイン酸のように大きな極性分子の臨界値の推算が可能か？
2. 異種分子間相互作用パラメータmij をどのように推算するか。

## Slide 3
純物質の臨界値等の基本物性の値は対応状態原理のパラメータとして不可欠である。しかし，分子が大きくなると熱分解などのため得られないこともある。
それを補うための推算法としてJobackのグループ寄与法は有効であると言われている。
しかし，Tcを知るためには Tbが必要であるが，その推算法はあまり精度が良くないことも知られている。
Joback法はグループ寄与法によっているが，組成ファミリー法(CFM)を使えるのではないかと考えた。

## Slide 4: オレイン酸
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CH3- 1個
CH2< 14 グループ寄与法の適用
=CH2- 2 Joback法
-COOH 1 （寄与分の線形和）

## Slide 5: Joback による推算法
ここで
Tbの推算精度は高くない
→ Tc, ωに与える誤差をもたらす。

## Slide 6
Jobackの方法ではオレイン酸
Tb=913 K
Tc=1129 K
と大きな値が得られる。
→ 実測データでチェック
∑ΔT
∑ΔTb
寄与分

## Slide 7
Chart: Tc [K]
カルボン酸 | 0.68594 | 0.70011 | 0.71432 | 0.72263 | 0.71491 | 0.73671 | 0.74172 | 0.72953 | 0.70673 | 0.74225 | 0.74645 | 0.70673 | 0.74225 | 0.74645
直鎖アルコール | 0.65873 | 0.68454 | 0.69103 | 0.69917 | 0.69422 | 0.69561 | 0.70227 | 0.6952 | 0.69907 | 0.70016 | 0.70176 | 0.68835 | 0.69674 | 0.69268 | 0.70402 | 0.70457 | 0.70216 | 0.69616 | 0.70511 | 0.69653 | 0.70411 | 0.70472 | 0.71184 | 0.71379 | 0.71775 | 0.71119 | 0.70504 | 0.71471 | 0.72734 | 0.71844 | 0.73678 | 0.73935 | 0.74693 | 0.75439 | 0.76177 | 0.76901 | 0.77601 | 0.78349 | 0.78933 | 0.79526 | 0.80061
カルボン酸+直鎖アルコール | 0.68925 | 0.69064 | 0.69284 | 0.69587 | 0.6997 | 0.70436 | 0.70983 | 0.71612 | 0.72323 | 0.73115 | 0.73989 | 0.74945 | 0.75982 | 0.77101 | 0.78302 | 0.79584

## Slide 8
オレイン酸では,
Joback式より
0.584+ 0.965 ∑ΔT－（ ∑ΔT ）2 = 0.8056
したがって Tb/Tc = 0.8056 ①
カルボン酸の相関式は
Tb/Tc= 0.920 -0.972x10-4 Tc + 1.021x10-06 Tc2 ②
①，②より2次方程式の根としてTcが求められる
Tc = 819.2 K
以下Joback式により
Tb = 662.4 K
Pc=13.00 MPa
Vc= 1.00 L/mol
Tc, Tb → Clausius Clapeyron式より ω=1.018

## Slide 9
諸パラメータを用いてBWR式で密度（液）を計算したところ，文献値より大きな密度が得られた。
密度(20℃, 1atm) 文献値 [g/cm3] 計算値
0.898 1.045
沸点の計算値は実験データより低い.
T | b.p. （文献値) |  | Clausis-Clapeyron calc. |  | BWR calc. | 
[K] | [mmHg] | [MPa] | [MPa] | 偏倚 [%] | [MPa] | 偏倚 [%]
273.15 | 100 | 0.0133289 | 0.0085089 | -36.2 | 0.008248 | -38.1
273.15 | 5 | 0.0006664 | 0.0005544 | -16.8 | 0.000350 | -47.5
273.15 | 2 | 0.0002666 | 0.000152 | -43.0 | 0.000069 | -74.1

## Slide 10: H2を含む系の気液平衡の推算
異種分子間相互作用パラメータ mij
mij =a Tc2 (1- Tr)2 +b for Tr<1
= b >
Tc: 対物質の臨界温度
a, b: 対物質(マレイン酸）のVc関数として相関
すなわち
H2と対の成分のTc とVc がわかればmijを推算できる
H.Nishiumi, M.Fukushima, J. Chem. Eng. Japan, 22, 205-207 (1989)
H.Nishiumi, H.Gotoh, Fluid Phase Equilibria, 56, 81-88 (1990)

## Slide 11: 相関値による溶解度推算
Chart: T [K]
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150
0 mij | -3.526 | -2.833 | -2.199 | -1.623 | -1.105 | -0.646 | -0.245 | 0.098 | 0.383 | 0.609 | 0.777 | 0.886 | 0.938 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942

## Slide 12: 相関値による溶解度計算
Chart: xH2 [-]
| 4.3369999999999999E-2 | 5.2679999999999998E-2 | 6.1440000000000002E-2 | 7.1809999999999999E-2 | 8.1000000000000003E-2
353.2K_exp | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413.2 Kexp | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.18 K_exp | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
353.2K_相関値 | 3.61e-08 | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413.2K_相関値 | 8.395e-06 | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.18K_相関値 | 0.00028865 | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
mijは引力に関係するパラメータなので値を減ずる必要がある

## Slide 13: mijの推算とfitting
Chart: T [K]
| 353.2 | 413.21 | 473.18
opt mij | -2 | -1.55 | -0.9
mij相関式の値 mij | -3.526 | -2.833 | -2.199 | -1.623 | -1.105 | -0.646 | -0.245 | 0.098 | 0.383 | 0.609 | 0.777 | 0.886 | 0.938 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.942
Tc of Oleic acid
約0.5相関値より減ずる（ ）と最適値となる

## Slide 14: H2のオレイン酸への溶解度計算
Chart: xH2 [-]
| 4.3369999999999999E-2 | 5.2679999999999998E-2 | 6.1440000000000002E-2 | 7.1809999999999999E-2 | 8.1000000000000003E-2
353.2K_exp | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413.2 Kexp | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.18 K_exp | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
353.2K_opt | 3.61e-08 | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413K_opt | 8.395e-06 | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.2K_opt | 0.00028865 | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
353.2K_相関値 | 3.61e-08 | 6.094 | 8.201 | 9.076 | 10.563 | 12.178
413.2K_相関値 | 8.395e-06 | 7.141 | 7.818 | 9.263 | 10.89 | 12.378
473.18K_相関値 | 0.00028865 | 7.493 | 8.61 | 9.673 | 10.937 | 12.072
mijの感度は低温の方が高い

## Slide 15: 結 論
純物質の臨界値等の基本物性の値は対応状態原理のパラメータとして不可欠であるが，得られないこともある。その推算法としてJobackのグループ寄与法は有効であるが，標準沸点 Tbの計算に問題がある。これを改良する方法として化学成分ファミリー法(CCF)が有力な方法であり，オレイン酸の推算に用いた。実測データ少なく，物性値との整合性は明らかでないが，パラメータとしては用いることができると考えられる。
H2の溶解度推算には，異種分子間相互作用パラメータmijの推算が必要である。mijを温度関数としてあらわした発表者らの方法に基づき推算値から0.5ほど小さな値により3温度での溶解度を表すことができた。本推算の原法は，主として無極性物質－H2系のmij と考えられるので, 本研究での違いは極性によるものと考えられるが，推算可能性を示唆するものである。
H.Nishiumi, M.Fukushima, J. Chem. Eng. Japan, 22, 205-207 (1989)
H.Nishiumi, H.Gotoh, Fluid Phase Equilibria, 56, 81-88 (1990)

## Slide 17
Chart: １/Ｔ ［１／Ｋ］
| 1.221001221001221E-3 | 1.5096618357487923E-3
蒸気圧式（Ｃ－Ｃ式） | 0.11959 | -0.99439